## Slide 1
앤시정보기술(주) · New Communication Infotech
UrbanGuard
통합 도시안전 관제 솔루션
화면 설계서 v4.6
v1~v3 통합 · 자체 완결본 · 화면 35개 · 구현 27
35
화면
27
구현
2
일부
6
미구현
2026-08-13 | 전략기획부

## Slide 2
결론
설계서 1절
1
화면 34개 중 26개를 구현했습니다
v4 작성 시점에 23개가 비어 있었습니다. 설정·관리자 화면 8개가 전부 채워졌습니다.
2
「대응」 공백이 채워졌습니다
시설물 제어(S-11)를 「권고만」 모드로 구현했습니다. 되돌릴 수 없는 행위는 기본값에서 뺐습니다.
3
이제 병목은 AI 실환경 성능입니다
화면과 기반은 갖췄으나 「AI가 실제로 맞히는가」는 아직 증명되지 않았습니다.
4
통합플랫폼과는 연계 관계로 갑니다
국토부 스마트도시 통합플랫폼을 대체한다고 하면 오히려 감점 요인입니다.
5
시설물 제어는 「권고」부터 시작합니다
책임 구조가 달라지는 지점이라 단계적으로 열어야 합니다.
2

## Slide 3
설계 기준 — 8개 비교 대상
설계서 2절
# | 비교 대상 | 우리가 가져온 것
1 | 국토부 스마트도시 통합플랫폼 | 「단일 화면 처리」 사상 · 5대 연계서비스 연계
2 | EOC / COP 설계 원칙 | 상태 지표 최소주의 · 인지 부하 감소 최우선
3 | Esri ArcGIS Dashboards | 맵+지표+리스트 구성 문법 · 지표에 참조값
4 | 지자체 CCTV 통합관제센터 | 3교대 운영 · 발견→확인→통보→기록 한 호흡
5 | 행안부 지하차도 진입차단시설 | 탐지에서 제어까지 · 감지 즉시 자동 통보
6 | 상용 CAD (Hexagon·Motorola·NEC) | 사건 관리 + 자원 디스패치 통합
7 | 행안부 재난문자(CBS) | 알림 3계층 분리 · 위급/긴급/안전안내
8 | 서울시 실시간 도시데이터 | 혼잡도 5단계 · 이력 + 예측
⚠ 연계 규격·법령·인증 요건은 검증하지 못했습니다. 도입 전 재확인이 필요합니다(11절).
3

## Slide 4
설계 원칙
설계서 3절
1
이벤트 중심
도메인이 아니라 「사건」이 1급 단위
2
한 호흡 완결
발견→확인→통보→기록을 한 화면에서
3
지표 최소주의
상태 스트립은 5개까지
4
설정의 화면화
설정파일 직접 편집을 전부 화면으로
5
모든 조치는 기록
통보·제어·설정변경은 감사로그 필수
6
접근성 내장
설계 단계부터 반영
7
기관 비종속
기관명·지점·임계값은 전부 설정값
8
안전측 기본값
되돌릴 수 없는 행위를 기본값으로 두지 않는다
4

## Slide 5
01
정보구조와 화면 목록
대분류 11 · 화면 36
5

## Slide 6
정보구조 (IA)
설계서 4절 — 화면 ID를 v4에서 새로 부여했습니다
1
통합 상황판
S-01
화면 1개
3
이벤트
S-02~04
화면 3개
3
대응
S-10~12
화면 3개
4
침수·교통위험
S-20~23
화면 4개
5
인파관리
S-30~34
화면 5개
4
도로 노면
S-40~43
화면 4개
2
알림·통보
S-50~51
화면 2개
2
분석
S-60~61
화면 2개
1
연계
S-70
화면 1개
6
설정
S-80~85
화면 6개
2
관리자
S-90~91
화면 2개
총 34개
있음 9 · 일부 2
미개발 23
6

## Slide 7
화면 목록 (36개)
설계서 5절
구분 | 화면 수 | 구현 | 일부 | 미구현 | 비고
공통 (로그인·통합상황판) | 2 | 2 | 0 | 0 | ★ 상황판 노면 카드 실상태
이벤트 (목록·상세·인수인계) | 3 | 2 | 0 | 1 | 인수인계 미착수
대응 (자원·시설제어·CBS) | 3 | 1 | 0 | 2 | 시설물 제어 완료
침수·교통위험 | 4 | 3 | 1 | 0 | 목록을 S-80 지정과 일치
인파관리 | 5 | 3 | 1 | 1 | ROI 3종 · 선택 탐지 30초
도로 노면 관리 | 5 | 4 | 0 | 1 | ★ S-44 실시간 관제 신설
알림·통보 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2인 승인 적용
분석 (통계·모델운영) | 2 | 2 | 0 | 0 | 완료
연계 | 1 | 0 | 0 | 1 | ★ 규격 미확보
설정 | 6 | 6 | 0 | 0 | 일괄 등록·로고 편집
관리자 | 2 | 2 | 0 | 0 | 완료
합계 | 35 | 27 | 2 | 6 | 
도로 노면 관리에 실시간 관제(S-44)가 더해져 세 도메인이 모두 같은 구성을 갖췄습니다. 남은 6개 중 2개는 외부 조건 대기입니다.
7

## Slide 8
02
역할과 권한
이 절의 결과가 DB 스키마가 됩니다
8

## Slide 9
운영 역할 3단계
설계서 6-1절
SYS
시스템관리자
정보통신 부서
전체 권한
사용자·권한 관리
전 설정 변경
감사 로그 조회
★ 제어 모드 변경
MGR
부서담당자
안전총괄 · 도로 부서
담당 도메인 전체
★ 알림 발송 승인
★ 원격 제어 요청
보고서 확정
담당 도메인 설정
OPR
관제요원
상황실 근무자
조회 · 조치 기록
★ 기관 통보 (112·119)
★ 차단 권고 발송
알림 발송 요청
AI 탐지 실행
MGR은 배정된 도메인(침수/인파/도로)에 한해 권한을 가집니다. SYS는 전 도메인입니다.
9

## Slide 10
권한 매트릭스 (요약)
● 전체 ◐ 조회만 ○ 제한적 – 접근 불가
화면·행위 | SYS | MGR | OPR
통합 상황판 · 이벤트 목록 | ● | ● | ●
이벤트 확인·조치 기록 | ● | ● | ●
기관 통보 (112·119·재난상황실) | ● | ● | ●
이벤트 종결 | ● | ● | –
시설물 차단 「권고」 발송 | ● | ● | ●
시설물 「원격 제어 요청」 | ● | ● | –
제어 모드 변경 | ● | – | –
알림 발송 승인 | ● | ● | –
도메인 관제 (침수·인파·도로) | ● | ● | ◐
운영 설정 (지점·ROI·임계값) | ● | ○ 담당 | –
시스템 설정 (모델·기관정보) | ● | – | –
사용자·권한 관리 | ● | – | –
감사 로그 | ● | ◐ 본인부서 | –
10

## Slide 11
판단 근거와 DB 귀결
설계서 6-3 / 6-4절
① 왜 기관 통보는 관제요원 단독인가
관제 운영 규정상 관제요원은 범죄·사고·재난
발견 시 즉시 112상황실·재난상황실에
통보하게 되어 있습니다.
여기에 승인 절차를 넣으면 규정과 충돌합니다.
② 왜 제어 모드 변경은 SYS 전용인가
자동 제어 전환은 시스템의 책임 범위를
바꾸는 행위입니다.
현장 판단으로 켜고 끌 수 있으면 안 됩니다.
권한 매트릭스에서 도출되는 테이블
users / user_domains
계정·역할·담당 도메인
events / event_actions
★ v4 핵심 추가 — 이벤트가 1급 단위
notifications
2인 승인이 컬럼으로 나타남
facility_controls
제어 모드·명령·결과 이력
shift_handovers
교대 인수인계
audit_logs
모든 조치 기록
11

## Slide 12
03
주요 화면
통합 상황판 · 이벤트 상세 · 시설물 제어
12

## Slide 13
상황판 정보 위계 — 「많은 정보」와 「최소주의」의 화해
정보를 줄이는 대신 읽는 시간대별로 층을 나눕니다
1층
3초
지금 비상인가
재난단계 · 미처리 건수 · 강수 · 조위
하천 수위 · 시스템 상태 · 교대
상단 상태바 (항상)
2층
30초
어디서 무슨 일인가
지도 · 이벤트 큐
주 영역 (항상)
3층
3분
조사·판단
이벤트 상세 · CCTV 그리드
위험도 타임라인 · 오늘 현황
하단 전환 패널 (탭)
참조
필요할 때
맥락 확인
기상·수문·조위 상세
통보 이력 · 당직
우측 접이식 패널
최소주의는 「화면 전체」가 아니라 「항상 보이는 영역」에 적용됩니다 — 3층·참조층은 평상시 시선을 뺏지 않습니다.
13

## Slide 14
S-01 통합 상황판
관제 PC 기준 · 솔루션의 얼굴
① 상태바 (7개)
재난단계 주의 │ 미처리 3 · 처리중 2 │ 강수 12mm/h ↑
만조 14:50 (D-30분) │ 하천 2.1m (주의 3.0) │ CCTV 7/7 · 모델 3/3 · 연계 0/4
② 지도 (주 영역)
범내골
초량
부산역
센텀A
벡스코
● 심각/경계 ● 주의 ● 정상 [침수][인파][노면][전체]
③ 이벤트 큐
범내골 침수 「경계」
미처리 · 12분
센텀A 인파 「붐빔」
처리중 · 김담당
벡스코 노면 보수요청
미처리 · 2시간
④ 환경 패널 [접기 ▲]
강수 12mm/h · 1h후 18mm 예보 │ 만조 14:50 — 저지대 주의
이벤트 상세
CCTV 그리드
위험도 타임라인
오늘 현황
CCTV + ROI
범내골교차로 침수 「경계」 (평시 대비 ↑2단계)
수위 추정 18cm · 30분 후 「심각」 예측
현장 확인
부서 통보
112/119
차단 권고
★ 조위(만조)를 넣은 이유 — 부산은 만조와 호우가 겹치면 배수가 안 됩니다. 강수량만으로는 저지대 위험을 판단할 수 없습니다.
14

## Slide 15
상황판 구성 요소
설계서 7절 — 상태바 7개 · 하단 탭 4개
① 상태바 항목 | 왜 필요한가
재난 단계 (관심/주의/경계/심각) | 기관 전체 대응 태세 — 모든 판단의 전제
미처리 / 처리중 건수 | 지금 밀린 일의 양
강수 (증감 화살표 포함) | 침수의 선행 지표
★ 조위 · 만조 시각 | 부산 저지대 침수의 결정 변수
하천 수위 (참조값 병기) | 2.1m / 주의 3.0m
시스템 상태 (CCTV·모델·연계) | 안 보이는 고장이 가장 위험
교대 근무조·담당자 | 3교대 책임 소재
⑤ 하단 탭 | 내용
이벤트 상세 | 선택 이벤트 근거·조치 버튼 (기본)
CCTV 그리드 | 지점 썸네일 일괄 · 등급별 테두리
위험도 타임라인 | 지점×시간 히트맵 — 기존 자산 재활용
오늘 현황 | 탐지·처리·평균 대응시간·통보 건수
듀얼 모니터 확장 모드
2번 모니터에 CCTV 그리드 + 타임라인 상시 표출.
1번은 판단, 2번은 감시로 역할 분담.
정보를 더 넣자는 요구가 나올 때의 판정 기준
① 3초 안에 봐야 판단이 바뀌는가 → 예면 상태바, 아니면 하단 탭
② 상태바가 이미 7개인가 → 하나를 빼야 하나를 넣습니다
③ 다른 화면에서 볼 수 있는가 → 그렇다면 상황판에 넣지 않습니다
15

## Slide 16
S-03 이벤트 상세·조치
도메인과 무관하게 하나의 사건을 처리하는 단일 화면
범내골교차로 침수 「경계」
탐지 14:20 · 경과 12분 · 상태 미처리
CCTV + ROI
근거
수위 추정 18cm (모델 신뢰도 0.87)
강수 12mm/h · 30분 후 「심각」 예측
탐지 원본 보기
오탐 신고
조치
현장 확인 요청
부서 통보
112/119 통보
차단 권고
조치 기록 입력…
이력 14:20 자동탐지 · 14:24 홍길동 확인 · …
「오탐 신고」를 넣은 이유
우리 모델은 아직 실환경
검증 전입니다.
관제요원이 즉석에서 오탐을
신고할 수 있어야
재학습 데이터가 쌓입니다.
제안서 활용
현장 피드백이 모델 개선으로
이어지는 구조는 타사 대비
설명 가능한 차별점입니다.
16

## Slide 17
S-11 시설물 원격제어
★ 우리는 마지막 한 칸이 비어 있습니다
CCTV·센서
감지
있음
→
침수 판정
AI
있음
→
상황실
통보
있음
→
진입차단막
하강·경보
없음
모드: 권고만
⚠ 자동제어 꺼짐 — 실제 조작은 담당자가 합니다
초량 지하차도 진입차단
침수감지
정상
차단 권고 발송
범내골 지하차도 진입차단
정상
정상
상태 조회
센텀 배수펌프장
가동중
정상
상태 조회
부산역 지하차도
미연계
—
연계 규격 필요
화면에 반드시 표시할 것 — 현재 모드를 항상 상단에 크게 (자동인지 모르는 상태가 가장 위험) ·
모든 제어 시도는 감사 로그 · 연동 끊긴 시설은 「미연계」로 명확히
17

## Slide 18
제어 범위 — 3단계로 나눠 접근합니다
책임 구조가 달라지는 지점입니다
1단계
권고만
탐지 → 차단 「권고 알림」만
실제 조작은 담당자
위험 낮음
⭐ 기본값
2단계
원격 요청
제어 요청 송신
최종 실행은 시설 측 승인
위험 중간
실환경 검증 후
3단계
자동 제어
조건 충족 시 자동 제어
위험 높음
별도 계약·보험 필요
권고 — 1단계로 시작합니다
화면은 3단계까지 설계하되 기본값은 「권고만」입니다. 모드 변경은 시스템관리자 전용입니다.
오작동·미작동 시 책임 범위는 착수 전에 법무·계약으로 확정해야 합니다.
18

## Slide 19
알림 3계층과 재난문자
설계서 8절 — 성격이 다른 세 가지를 분리했습니다
계층 | 대상 | 수단 | 되돌리기 | 권한 | 화면
① 내부 통보 | 담당 부서·상황실 | 문자·알림톡 | 가능 | 관제요원 단독 | S-03
② 기관 통보 | 112·119·재난상황실 | 연계 API·유선 | 정정 가능 | 관제요원 단독 | S-03
③ 주민 경보 | 불특정 다수 | CBS 재난문자 | 불가 | 2인 승인 | S-12·S-50
S-12 재난문자 발송 요청
등급 ○위급재난 ⦿긴급재난 ○안전안내
대상 지역 동구 초량동 일대 (기지국 기준)
문안 [동구] 초량지하차도 침수로 전면 통제…
90자 이내 · [요청서 생성] [클립보드 복사]
직접 송출하지 않습니다
CBS는 지자체 권한이며 행안부
시스템으로 발송됩니다.
우리는 요청서 문안까지만 만들어
넘깁니다 — 이 문구를 화면에
고정 표시합니다.
19

## Slide 20
그 밖의 신규 화면
S-34 · S-43 · S-61 · S-60
1
S-34 인파 혼잡도 예측
5단계 — 여유 / 보통 / 약간 붐빔 /
붐빔 / 매우 붐빔
최근 12시간 이력 + 향후 12시간 예측
⚠ 예측 모델은 아직 없습니다.
운영 데이터 6개월 이상 필요.
2
S-43 시민 제보 접수
시민·순찰원이 스마트폰으로 제보
→ 담당자 확인 → 보수 요청 전환
→ 제보 사진이 그대로 학습 데이터
노면 데이터 3회 실패의 우회 경로.
운영하며 부산 데이터를 스스로 축적.
3
S-61 AI 모델 운영
모델별 탐지 건수·오탐률·상태
침수 4.9% / 인파 2.6% / 노면 개발중
재학습 데이터 내보내기
오탐률을 계속 보지 않으면
성능 저하를 놓칩니다.
4
S-60 통계·성과 리포트
기간별 탐지 건수 · 대응 소요시간
등급 분포 · 조치 완료율
지자체 연말 성과 보고용.
그 숫자가 다음 해 예산 근거가 되어
재계약에 유리합니다.
20

## Slide 21
v4.2 신규 — CCTV 통합 관리와 상시 탐지
S-80 · S-81 · S-30 — 세 탐지서비스가 CCTV를 공유합니다
1
S-80 CCTV 관리 — 3단계 지정
① CCTV 등록 — 지점이 존재한다
② 탐지서비스 지정 — 이 서비스가 쓴다
③ 상시 탐지 — 요청 없이도 계속 본다
②만 켜면 「선택 탐지」입니다.
관제요원이 지점을 골라 실행합니다.
2
도메인별 상시 탐지 주기
침수 연속 (약 5 fps)
인파 지점당 5초 표본
노면 지점당 15분 순회
검출 비용이 달라 같은 주기로 돌릴 수
없습니다. 켠 지점 수만큼 CPU를 씁니다.
3
S-81 ROI — 도메인 탭
침수 도로 ROI (필수) · 저지대 · 차선
인파 침입 금지 구역
노면 노면 분석 구간
같은 카메라라도 서비스마다 보는
영역이 다릅니다.
4
S-30 인파 CCTV 선택 탐지
지점 선택 → 30초 관측
인원·밀집도·배회·침입 + 스냅샷
전 지점 상시 분석은 CPU가 감당하지
못해 「고를 때만」 돌립니다.
위험등급은 관측 구간의 최댓값입니다.
21

## Slide 22
v4.3 신규 — 운영 편의와 실탐지 연결
S-40 · S-80 · S-81 · S-85 — 2026. 8. 12. 갱신
1
S-40 노면 현황 재작성
모의 데이터를 걷어내고 실제 탐지
결과를 싣습니다.
대상은 S-80 「노면 사용」 지정 CCTV.
지점을 고르면 오른쪽에 결과가 남고,
카드에서 바로 분석을 실행합니다.
2
「분석 실패」를 따로 둡니다
미분석 — 아직 본 적 없음
분석 실패 — 프레임 0장
정상·주의·경계 — 실제 결과
프레임 0장인데 「정상」으로 두면
못 본 구간을 점검 완료로 오해합니다.
3
S-80 일괄 등록·내려받기
① 교통정보 API 자동 수집
② 엑셀 업로드 (양식 제공)
③ 목록 엑셀 내려받기
②③은 열이 같아 왕복 편집됩니다.
올리면 미리보기부터 — 확인 후 등록.
4
S-85 로고·솔루션명 · S-81 인파 ROI
좌측 상단 로고를 화면에서 교체하고
크기를 (556px, 116px) 로 표기합니다.
가운데 상단 문구도 편집합니다.
인파 ROI 3종 — 분석 영역·침입 금지·
배회 감시. 교통 CCTV의 차도를 뺍니다.
22

## Slide 23
v4.4 신규 — 가용성 확보와 노면 실시간 관제
S-44 · S-01 · S-80 — 2026. 8. 13. 갱신
1
★ 서비스가 밤사이 죽었습니다
DNS 장애 중 8개 스레드가 1초마다
재접속하다 세그폴트(exit 139).
① 호스트가 안 풀리면 FFmpeg 미호출
② 재접속 간격 1→60초
③ 죽으면 감시가 되살림 (실측 5초)
2
S-44 노면 실시간 관제 신설
「3/8 올림픽교차로 관측 중」
지금 어디를 보는지 보여 줍니다.
갱신 지연 · 반영 대기 · 관측 중을
구분해 표시합니다 — 「상시」 배지가
관측 중이라는 뜻은 아닙니다.
3
설정이 즉시 반영됩니다
S-80에서 상시 지정을 바꾸면
노면은 그 자리에서 반영됩니다.
예전에는 재시작 전까지 아무도
그 지점을 보지 않았습니다.
(인파는 추적 보존 위해 유지)
4
⚠ 노면 AI — 실시간 CCTV는 접습니다
SVRDD 45° 부감으로 4차 학습.
더 학습할수록 나빠졌습니다.
오탐 12건→43건, 전부 차선 도색.
240p에서는 차선과 균열이 구분되지
않습니다 → 「참고 자료」로 한정.
23

## Slide 24
v4.6 신규 — 오류 관리와 모델 운영
S-92 · S-93 · S-61 · S-90 — 2026. 8. 15. 갱신
1
★ 오류 관리 신설 (S-92·S-93)
밤사이 고장이 콘솔 로그로만 흘러가
아무도 보지 못했습니다.
① 화면·API + 백그라운드까지 수집
② 같은 오류는 한 줄로 묶어 횟수만
③ 코드별 원인·해결방법을 함께 표시
2
★ 모델 시험 탐지 (S-61)
모델을 바꿔 보려면 코드를 고쳐
재기동해야 했습니다.
같은 지점에 모델을 바꿔 가며 대 보고
미리보기 화면으로 눈으로 비교합니다.
탐지 0건이 「안 보임」일 수도 있습니다.
3
★ 운영 모델을 화면에서 지정
노면은 저장 즉시 다음 순회부터,
침수·인파는 재기동해야 반영됩니다.
그 차이를 감추지 않고 화면에 적습니다 —
「저장했습니다」로만 끝내면 바뀐 줄 알고
관제하게 됩니다.
4
계정 복구와 하드코딩 제거
시스템관리자 비밀번호를 모두 잃으면
복구 경로가 없었습니다 (CLI 신설).
S-61 의 「v0.3 · 개발중」 고정값을
파일·실적 기반 계산으로 교체했습니다.
사람의 판단은 편집 가능한 비고로 분리.
24

## Slide 25
04
공통 사항과 계획
반응형 · 접근성 · 망분리 · 개인정보
25

## Slide 26
반응형 3등급제와 웹 접근성
설계서 9-2 / 9-3절 — 전면 반응형은 채택하지 않습니다
등급 | 화면 | 적용
A 데스크톱 고정 | 16 | 유동 레이아웃만 · 반응형 불필요
B 모바일 필수 | 4 | 로그인 · 이벤트상세 · 시민제보 · 알림승인
C 태블릿까지 | 14 | 설정 · 통계 · 이력류
· 유동 레이아웃(고정 px 금지)은 전 34화면 필수
· A군: 3교대 상황실은 고정 자리·고정 장비
· ROI 설정은 정밀 좌표 클릭 — 터치 불가
· ⚠ 시설물 제어는 모바일 차단이 안전 요건
· QA 조합 136 → 60가지로 감소
접근성 항목 | 현재
색상만으로 정보 전달 금지 | 위반 (위험등급)
지도 정보의 텍스트 대체 | 없음
키보드만으로 조작 | 위반 (모달)
대체 텍스트 | 없음
명도 대비 · 초점 표시 | 미확인
반응형은 접근성과 맞물립니다
확대 시 가로 스크롤 없이 재배치되어야
하는 기준이 있어, 반응형으로 만들면
접근성 대응 비용이 줄어듭니다.
⚠ 인증 요구 여부는 발주 사양서 확인 필요.
26

## Slide 27
망분리와 개인정보
설계서 9-4 / 9-5절
항목 | 문제 | 조치
CCTV 재생 라이브러리 | 외부 CDN — 폐쇄망에서 영상 안 나옴 | 로컬 번들 (난이도 하)
지도 배경 | 외부 지도 서비스 차단 | 지자체 GIS 연계 1순위
외부 API (KMA·SOLAPI) | 외부 통신 차단 | 연계 방식 재설계
⚠ 망분리 여부가 이 세 가지를 모두 좌우합니다 — 가장 먼저 확인할 인프라 조건
기능 | 쟁점 | 권고
배회 탐지 | 개인 행동 추적 | PIA 대상 여부 확인 필요
성별·연령 추정 | 민감정보 추정 | 넣지 않기를 권고
시민 제보 사진 | 사람·차량번호 포함 가능 | 접수 시 자동 마스킹
자원 위치 추적 | 직원 위치정보 | 1차 범위 제외
서울시의 성별·연령 추정은 통신사 데이터 기반이고 우리는 CCTV 영상 분석입니다 — 쟁점의 크기가 다릅니다.
27

## Slide 28
구현 순서
설계서 10절 — 기간은 개발부 협의 후 별도 산정
27
권한 매트릭스 ✅
27
DB 스키마 ✅
27
로그인·인증 가드 ✅
27
사용자·감사 로그 ✅
27
이벤트 모델·상세 ✅
27
통합 상황판 ✅
27
알림 승인·이력 ✅
27
시설물 제어(권고) ✅
27
설정 화면군 ✅
27
시민 제보 접수 ✅
27
모델 운영·통계 ✅
27
자원·출동
27
인수인계·CBS
27
외부 연계 ✕
27
접근성 대응
①~⑪ 완료 · v4.2~4.4 추가분 완료
테스트 445개 통과. 세 도메인이 같은 화면 구성을 갖췄습니다.
⑭ 외부 연계는 착수 불가
연계 규격을 하나도 확보하지 못했습니다.
v4.4 추가 — 노면 실시간 관제(S-44) · 세그폴트 방어 · 설정 즉시 반영 · 학습 데이터 수집
28

## Slide 29
확인이 필요한 사항
1·2번은 제품 범위 자체가 걸린 사안입니다
28
지하차도 차단시설 연동 규격·제어 권한
확인처 도로관리청 / 제조사
28
제어 오작동 시 책임 범위
확인처 법무 / 계약
28
스마트도시 통합플랫폼 연계 규격
확인처 국토부 / 지자체
28
망분리 여부
확인처 지자체 인프라
28
CBS 연계 가능 여부
확인처 행안부 / 재난부서
28
개인정보 영향평가 대상 여부
확인처 지자체 개인정보 담당
28
지도 배경 조달 방식
확인처 지자체 GIS 담당
28
112/119 통보 권한·절차
확인처 관제센터 운영규정
28
주민 알림 승인 구조
확인처 고객 운영규정
28
웹 접근성(WA) 인증 요구
확인처 발주 사양서
28
지자체 SSO 연계 여부
확인처 지자체 정보통신
28
상표 정식 조회
확인처 특허청 키프리스 42류
29

## Slide 30
미해결 과제 — 정직한 기록
설계서 12절
AI 실환경 성능 ★
인파는 아직 모의(mock),
노면은 240p에서 차선 오탐 — 접음
AGPL 라이선스
침수는 BSD 전환 완료.
노면·마스킹은 여전히 Ultralytics
학습 환경·데이터
GPU 없음(CPU 18시간/4에폭).
손상이 보이는 주행 영상 미확보
운영 보안·개인정보
HTTPS 미적용, 파기 미구현,
학습 데이터 목적 외 이용 판단 필요
외부 연계 일체
통합플랫폼·112·119·CBS·차단시설
— 규격을 하나도 확보하지 못했습니다
UrbanGuard · 앤시정보기술(주) · 화면 설계서 v4.4 · 2026-08-13
30